# Статические характеристики и малосигнальные эквивалентные схемы БТ

- Структура БТ  (n-p-n)

# Рис.1. Пример структуры БТ (Э, Б, К – соответственно эмиттер, база и

коллектор; ВЭ, ВБ, ВК – металлические слои их выводов).

Рис.2. Разрез плоскостного транзистора.

# Описание структуры n-p-n транзистора:

При подаче положительного смещения на эмиттерно-базовый (далее просто эмиттерный) n+-p переход происходит инжекция электронов в базу (из эмиттера), а дырок – из базы в эмиттер.

Если ширина базы много меньше диффузионной длины электрона, то большая часть электронов (95% и более), не успевая рекомбинировать, достигает коллекторного перехода, поле которого является ускоряющим для электронов (на коллектор в усилительных режимах подаётся ). Происходит экстракция электронов из базы. Таким образом, в цепи коллектора протекает ток , управляемый напряжением  и практически не зависящий от напряжения , при условии, что .

Небольшое изменение  (сигнал) вызывает изменение  и приводит к падению напряжения на сопротивлении , которое при соответствующем выборе  во много раз превышает . Таким образом, в БТ обеспечивается усиление по напряжению сигнала.

Кроме того, ток базы, отбираемый от источника , создаётся только дырками, уходящими в эмиттер и рекомбинирующими в базе. Структура и концентрации примесей в эмиттере и в базе выбираются так, что этот ток и его низкочастотные изменения во много раз меньше тока коллектора, формируемого потоком электронов вдоль оси, перпендикулярной плоскостям эмиттерного и коллекторного переходов.

n-p-n                                                         p-n-p

а)                                                              б)

Рис.3. Схемные обозначения БТ

Обозначения БТ, используемые в принципиальных схемах,  показаны на рис.3. Все соотношения дальше будут записываться для n-p-n транзистора. Но они остаются верными и для p-n-p БТ, если в них заменить ,  и изменить положительные направления токов на противоположные, как сделано при переходе от рис.3а к рис.3б.

- Одномерная теоретическая модель БТ на низких частотах (модель Эберса-Молла)

Эта модель описывает влияние напряжений на эмиттерном и коллекторном переходах на токи эмиттера, коллектора и базы, при условии, что рассматривается только движение носителей вдоль оси, перпендикулярной осям переходов и не учитываются токи смещения.

Используются две формы представления этой модели: инжекционная и передаточная. Эти модели показаны на рис.4,5.

# Рис.4. Инжекционная модель БТ (Эберса-Молла)

(1)

.                                           (2)

Уравнения инжекционной модели имеют вид:

(3)

(4)

Здесь ,   и  - токи насыщения эмиттерного и коллекторного p-n переходов, и - прямой и инверсный коэффициенты передачи тока в схеме с общей базой.

## В соответствии с рис.4

(5)

Или с учётом (3), (4)

.                        (6)

### Если ввести рекомбинационные токи насыщения

(7)

то уравнения (6), (4) можно переписать в виде:

(8)

,                              (9)

где                                  ,                                                    (9а)

– коэффициенты усиления токов рекомбинации при прямой (через эмиттерный переход) и при инверсной (через коллекторный переход) инжекциях.

# Этим уравнениям соответствует передаточная модель Эберса-Молла.

# Рис.5. Передаточная модель Эберса-Молла

На рис.5                                                                           (10)

(11)

- рекомбинационные токи при инжекции соответственно через эмиттерный и коллекторный переходы.

- Классификация рабочих областей БТ

#### Расположение рабочих областей БТ в плоскости напряжений на ЭП и КП иллюстрируется рис.6.

# Рис.6. Расположение рабочих областей БТ в плоскости напряжений на ЭП и КП.

Основная рабочая область для усилителей (особенно малых сигналов) – активная. Но на практике часто возникают ситуации, когда БТ заходит в область насыщения или (реже) в другие области.

Граница между активной областью и областью насыщения определяется равенством

(12)

или (см. рис.5)

(13)

При этом, если  транзистор работает в активной области).

В активной области токи, зависящие от , пренебрежимо малы и из (8), (9) получаем

,                                                 (14)

.                                           (15)

При этом с хорошей точностью выполняется равенство:

(16)

Откуда и следует название для  - статический коэффициент усиления тока базы. Для активной области модель рис.5 имеет вид, показанный на рис.7.

# Рис.7. Передаточная модель Эберса-Молла для активной области

4. Статические характеристики одномерной теоретической модели при включении по схеме с общим эмиттером (ОЭ)

При включении БТ по схеме с ОЭ управление током коллектора ведётся при помощи напряжения  (рис.3), а сопротивление нагрузки включается в цепь тока коллектора. Поэтому основными статическими характеристиками БТ являются зависимости . Однако, в отличие от ПТ, даже на низких частотах при анализе схем на БТ существенную роль играют зависимости .

По формуле (15) можно построить зависимость , т. е. входную характеристику, а также зависимость , т. е. выходную характеристику.

# Рис.8. Проходная и выходная характеристики ОТМ БТ с ОЭ

С учётом (13) граница АО в плоскости определяется функцией  , в которой следует сделать замену . С приближением  к нулю после перехода границы АО и ОН  открывается коллекторный переход и ток инжекции через него вычитается из тока, управляемого  (см. (9)). Поэтому  убывает (см. рис.8).

Ток базы в ОТМ в АО определяется формулой (16), выходные статические характеристики БТ на практике обычно получают при нескольких заданных токах базы.

Если сравнивать БТ с ПТ, то активная область – аналог пологой области выходных характеристик ПТ, а область насыщения – аналог крутой области.

- Малосигнальная  эквивалентная схема БТ для активной

области на низких и средних частотах

Рассмотрим преобразование малого сигнального напряжения, действующего на входе БТ в изменение токов  и . Пусть

(17)

# Тогда

# Или с учётом (14)

(18)

где - сопротивление рекомбинации, которое определяется выражением

(19)

### Аналогично получим

(20)

где - крутизна проходной характеристики по переходу эмиттер-база

(21)

с учётом (16) получим:

(22)

Система уравнений (18), (20) описывает малосигнальную эквивалентную схему ОТМ БТ в активной области. Эта схема показана на рис.9.

# Рис.9. Малосигнальная эквивалентная схема БТ на низких и средних частотах

Если учесть, что между недоступной внутренней точкой базовой поверхности ЭП и реальным выводом базы есть омическое сопротивление материала базы , то схему рис.8 можно дополнить этим элементом, получаемым экспериментально при определении параметров эквивалентной схемы БТ.

Кроме того, для практики необходимо учесть изменение ширины обеднённого слоя коллекторного перехода. С увеличением закрывающего переход напряжения ширина этого слоя увеличивается. Соответственно ширина базы (см. рис.2) уменьшается. Это приводит к уменьшению среднего времени диффузии носителей через базу и увеличения среднего числа носителей, пересекающих базу в единицу времени. Это влияние   на  учитывается включением выходного сопротивления , которое тем больше, чем меньше ток .

- Малосигнальная  эквивалентная схема БТ для активной

области и умеренно высоких частот

При использовании БТ на высоких частотах существенную роль начинают играть токи смещения. В первую очередь, должен быть учтён ток, связанный с накоплением заряда в базе в процессе протекания тока инжектированных носителей.

Этот заряд пропорционален произведению тока коллектора на среднее время пролёта носителя через базу:

(23)

и экспоненциально зависит от :

(24)

Поэтому между точками приложения напряжения  при изменении его на  должен протекать ток смещения, обеспечивающий изменение этого заряда:

(25)

# Как видно из (23), (21):

(26)

Из (26), (21) видно, что емкость пропорциональна току в рабочей точке. Ёмкость  должна включаться параллельно   и ток через неё увеличивает общий ток базы.

Кроме того, с изменением  меняется заряд обеднённого слоя эмиттерного и коллекторного переходов. Эти изменения учитываются добавлением ёмкостей  и . После их добавления эквивалентная схема БТ принимает вид, показанный на рис.10. Малые отклонения от рабочей точки предполагаются гармоническими и характеризуются частотой  и комплексными амплитудами . Например:

Аналогично определяются связи функций  их комплексными амплитудами.

Рис.10. Эквивалентная малосигнальная схема БТ для умеренно высоких частот

(схема Джиаколетто)

В этой схеме добавлена ещё ёмкость пассивной части коллекторного перехода   (рис.2), ток через которую не влияет на потенциал активной области базы.

- Граничная и предельная частоты коэффициента усиления БТ по току в схеме с ОЭ. Граничная частота по крутизне

В большинстве БТ при расчёте зависимости коэффициента усиления по току от частоты  в схеме с ОЭ можно пренебрегать токами через ,  и .

Если такие упрощения сделать, то для расчёта частотной зависимости

(27)

можно воспользоваться схемой рис.11:

# Рис.11. Упрощённая эквивалентная схема, используемая при расчёте   и

# Из этой схемы получим

# (27а)

(27б)

Из (27), (27а), (27б) получим:

(28)

Введём предельную частоту коэффициента усиления тока  как частоту сигнала, на которой

(29)

Из (28) следует, что

(30)

и тогда

(31)

С учётом (26), (22) найдём

(32)

Кроме этой частоты, гораздо чаще используют граничную частоту коэффициента усиления по току, которая определяется равенством

(33)

Поскольку , из (31), (33), (32) получим   т.е.

(34)

Данные о величине   (в зарубежных работах обозначаемой ) в каком-либо виде приводятся в справочниках (но порой в “замаскированном” виде).

При расчётах усилительных каскадов необходимо бывает знать зависимость крутизны от частоты. Комплексная крутизна в данной точке определяется выражением:

(35)

Если на вход БТ включён генератор гармонического напряжения с комплексной амплитудой  (рис.12), то  показывает, как изменяются модуль и фаза  с повышением частоты при заданной амплитуде .

Для расчёта  по упрощённой эквивалентной схеме рис.12 выразим  через  .

Рис.12. Упрощенная малосигнальная эквивалентная схема БТ с источником гармонического напряжения на входе

С учётом (27а) получим:

(36)

# Из (35), (36), (27а) получим

(37)

Введём

(38)

и

(39)

# Тогда (37) запишется в виде

(40)

# Из (40) видно, что

# .                                                 (41)

Т.е. на частоте  модуль комплексной крутизны убывает в  раз:

.                                             (42)

# Поэтому называют граничной частотой по крутизне.

8. Определение параметров малосигнальной схемы по результатам измерений, приводимым в справочных данных

В справочных данных транзисторов, предназначенных для использования в усилителях высоких частот, обычно приводятся следующие величины:

1) (  (точнее,  зависящее от   в рабочей точке и лежащее в некоторых пределах )

2) Барьерная ёмкость коллекторного перехода  (обычно она даётся при определённом напряжении ) и барьерная ёмкость ЭП  (при определённом )

3)  Модуль коэффициента усиления тока базы при частоте , которая в (3..5) раз меньше  (обычно ).

4)  Постоянная времени цепи обратной связи (с коллектора на эмиттерный переход):

По этим данным в выбранной рабочей точке определяют параметры малосигнальной эквивалентной схемы. Это достаточно грубо, но так, что все параметры схемы согласованы между собой и использование эквивалентной схемы даёт представление о возможностях транзистора в малосигнальных усилителях высоких частот.

В выбранной рабочей точке известны ток коллектора , напряжение  (а, следовательно, для кремниевых транзисторов и , где - это оценочное значение постоянного напряжения на базе при заданном токе коллектора).

Определение параметров начинают с расчёта крутизны по переходу:

(43)

# Затем выбирают

(44)

и находят

(45)

# Поскольку на частоте   можно считать, что

(46),

то находят

(47)

# Затем из (34), (26) находят

(48)

# Деление ёмкости  на  и  выполняют, предполагая что

,                                                      (49)

где - доля активной ёмкости (чаще всего её не знают и принимают ). Соответственно

.                                               (50)

# Затем по известной величине  находят

,                                                             (51)

а по выходным статическим характеристикам (в активной области)

.                                                        (52)

Таким образом, оценочное определение параметров эквивалентной схемы для умеренно высоких частот завершено.

# Footnotes

ОТМ – одномерная теоретическая модель.